П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации сельского поселения Екатериновский сельсовет

Добровского муниципального района Липецкой области

11.03.2014 г.                                    с. Екатериновка                                        № 8

Об утверждении схемы водоснабжения

и водоотведения  сельского поселения Екатериновский сельсовет

Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2024г

Рассмотрев протест прокурора Добровского района от 02.12.2013 г № 60-2013 на  «Схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Екатериновский   сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2013 года», утвержденную распоряжением главы администрации сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района   48-р от 30.07.2013г., руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», администрация сельского поселения Екатериновский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения сельского поселения Екатериновский   сельсовет  Добровского муниципального района Липецкой области на период до 2024г  (схема прилагается).

2 .Признать утратившим силу распоряжение   главы администрации сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района    Липецкой области  «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения»

№ 48-р от 30.07.2013г.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01. 2014 года.

Глава сельского поселения

Екатериновский сельсовет                                                 В.В. Забабурина

Утверждена:

постановлением администрации

сельского поселения Екатериновский

сельсовет № 8  от 11.03. 2014г.

С Х Е М А

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

сельского поселения екатериновский  сельсовет

добровского  муниципального района

липецкой  области

на период до 2024 ГОДА

с. Екатериновка

2014г

Оглавление

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ  Общие положения	4

Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»	5

Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»	8

Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»	9

Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	13

Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»	16

Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»	17

Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»	17

Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»	19

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования»	20

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ схема водоснабжения сельского поселения Екатериновский сельсовет	20

Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Екатериновский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Екатериновский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области является:

1. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ

«О  водоснабжении и водоотведении».

2. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Екатериновский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области;

3. Генеральный план развития сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области.

4.  «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения» утвержденные постановлением Правительства РФ №782 от 05.09.2013г.

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

# Разработчик : - администрация сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области.

# Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Раздел 1 «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения»

Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Екатериновский  сельское поселения расположено в северной части Добровского муниципального района. На территории сельского поселения находятся три населенных пункта – общей численностью 583 чел., в том числе :с.Екатериновка  с численностью населения -440чел, с.Б.Хомяки- 90чел., д.Никольское-53чел.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории сельского поселения Екатериновский  сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области расположены 4 муниципальные скважины с 4-мя водонапорными башнями Рожновского , 19.4км водопроводных сетей с находящимися на них 36 водоразборными колонками, которые переданы в аренду ОГУП «Региональная компания водоснабжения и водоотведения».

ОГУП «Региональная компания водоснабжения и водоотведения (филиал «Доброеводоканал») выполняет следующие виды работ на территории сельского поселения :

-подъем  подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения жителей сельского поселения;

-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

-установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

1. В настоящее время жители улицы Центральная в с.Екатериновка и ул.Набережная в с.Б.Хомяки   потребляет питьевую воду из колодцев, что по нормам Роспотребнадзора недопустимо. В связи с этим администрация сельского поселения Екатериновский    сельсовет для улучшения водоснабжения вышеуказанных жителей  и обеспечения населения качественной питьевой водой   приняла решение о строительстве 2км  водопровода с бурением скважины в с.Б.Хомяки.

# Описание технологических зон водоснабжения, результатов технического обследования, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В систему водоснабжения сельского поселения Екатериновский    сельсовета входит водопровод протяженностью 19,4км  и 4 скважины с 4-мя  башнями Рожновского,   Данный водопровод обслуживает ОГПУ «РКВВ»   по договорам.

В 2014г. планируется выполнить проектные работы на :

-строительство   водопровода, протяженностью 1 км. в с.Б.Хомяки по ул.Набережная (закольцовка),в с.Екатериновка ул.Центральная, протяженностью 1 км,  на промывку и хлорирование существующей скважины в селе Б.Хомяки, и  водопроводной  сети;

в 2015г. планируется выполнить:

- строительство водопровода в с.Б.Хомяки по ул.Набережная, протяженностью 1 км (закольцовка),

-проектирование новой артезиан. скважины в с.Б.Хомяки и на ликвидацию старой скважины в с.Б.Хомяки

в 2016г. планируется выполнить:

- строительство водопровода в с.Екатериновка по ул.Центральная протяженностью 1.0км

в 2016г.-2017г планируется выполнить:

-строительство новой скважины в с.Б.Хомяки и ликвидация старой скважины

Таблица 1

| Год | Перечень программных мероприятий | протяж. | ориенти- ровочная стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014г . | ПИР на строительство водопровода в с.Б.Хомяки по ул.Набережная (закольцовка),в с.Екатериновка ул.Центральная на промывку и хлорирование существующей скважины в селе Б.Хомяки | 2,0км ПИР | ориенировоч. 100 |  |
| 2014г. | промывка и хлорирование водонапорной башни в с.Б.Хомяки и вод. сети |  | ориен. 10.0 |  |
| 2015г. | Строительство водопровода в с.Б.Хомяки по ул.Набережная (закольцовка) | 1.0км. | ориентиров. 2300.0 |  |
| 2015г. | Проектирование новой артезиан. скважины в с.Б.Хомяки и на ликвидацию старой скважины в с.Б.Хомяки |  | Ориент 400.0 |  |
| 2016г. | на строительство водопровода в с.Екатериновка по ул.Центральная | 1.0км | ориентировоч. 2400 |  |
| 2016г. -2017г. | Строительство новой скважины в с.Б.Хомяки и ликвидация старой скважины |  | ориенир. в 1500.0 |  |
|  | Итого: |  | 6710,0 |  |

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Население сельского поселения Екатериновский сельсовет  снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение по  показателям отмечено в арт. скважине, расположенной в с.Б.Хомяки. В связи с этим в 2014г. планируется промывка и хлорирование существующей скважины в с.Б.Хомяки.

Основными потребителями услуг по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, медпункт, Дом культуры ) и магазины.

Объем полезного отпуска воды определяется при отсутствии приборов на основании нормативов водопотребления.

# Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

# Система водопровода принята низкого давления, с учетом удовлетворения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд.

1.Характеристика сетей водоснабжения

Протяженность сетей водопровода 19.4км., в т.ч.:

- по диаметрам до110мм 19.4км.

- по материалам труб:

- чугун – 10.4км

- ПХВ – 9км

2. Высокий износ до 55% существующих водопроводных сетей в сельском поселении. в перспективе необходим капитальный ремонт существующих водопроводных сетей и скважин.

3. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4.  Для гарантированного водоснабжения жителей сельского поселения , при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих скважин,  	      завершить установку приборов учета воды на существующие скважины.

Износ сетей и оборудования приводит к возникновению аварийный ситуаций на водопроводе:

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, влияющих на качество и безопасность воды

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей до 55%;

- разрушение смотровых колодцев;

- сверхнормативные потери ресурсов (воды).

- наличие подземметаллозащиты газопроводов  в непосредственной близости от чугунных  водопроводов, приводящих к их преждевременному износу.

# Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

# Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении Екатериновский сельсовет отсутствует.

# Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

# Водопроводные сети в сельском поселении уложены на глубину, свыше глубины промерзания грунта для данной территории, -2,0метра. Также подача воды внутри водонапорных башен Рожновского осуществляется через центральный стояк, который не промерзает.

# Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

# Объектами централизованной системы водоснабжения согласно 131 Закону РФ «О местном самоуправлении»  владеет администрация сельского поселения Екатериновский  сельсовет.

## Раздел 2 «Направление развития централизованных систем водоснабжения»

# Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

# Программа социального развития села и курс на рост сельскохозяйственного производства ставят новые задачи развития систем водоснабжения. Более 55% существующих  водопроводных сетей  нуждаются в техническом улучшении, в том числе в реконструкции, расширении и восстановлении. Это возможно благодаря государственным целевым программам. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить село качественной водой, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

# На артезианских скважинах в сельском поселении Екатериновский сельсовет  применены  импортные насосы Грундфос и ВИЛО,  хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Уличная водопроводная сеть  прокладывалась в основном из чугунных  труб без внутреннего антикоррозионного покрытия. В процессе эксплуатации чугунные трубопроводы подвергались внутренней и внешней коррозии, вследствие чего снижались прочностные характеристики труб. 					Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельских поселений

Согласно проекта генерального плана развития сельского поселения Екатериновский  сельсовет  предусматривается   выполнить:

В 2014г.  проектную документацию:

-на строительство   водопровода, протяженностью 1 км в с.Б.Хомяки по ул.Набережная (закольцовка),в с.Екатериновка ул.Центральная, протяженностью 1 км, на промывку и хлорирование существующей скважины в селе Б.Хомяки, и водопроводной  сети;

в 2015г.

- строительство водопровода, протяженностью 1 км в с.Б.Хомяки по ул.Набережная (закольцовка),

проектную документацию:

- на проектирование новой артезиан. скважины в с.Б.Хомяки и на ликвидацию старой скважины в с.Б.Хомяки

в 2016г.

- строительство водопровода в с.Екатериновка по ул.Центральная протяженностью 1.0км

в 2016г.-2017г -строительство новой скважины в с.Б.Хомяки и ликвидация старой скважины

## Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»

# Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической  воды при ее производстве и транспортировке

В соответствии с данными, предоставленными предприятием «Доброеводоканал» - филиал ОГУП «Региональная компания водоснабжения и водоотведения» объем воды питьевого качества, поднятой артезианскими скважинами, представлен в таблице.

Таблица2

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 18,8 | 19,0 | 19,1 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 0,45 | 0,5 | 0,55 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 2,4 | 2,6 | 2,8 |

# Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения  (годовой и в сутки максимального водопотребления)

# Таблица3

| № п/п | Населенный пункт | Максимальное водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | Екатериновский сельсовет | 122 | 19,1 |

# Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической  воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений

# Таблица4

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011г. | 2012г. | 2013г |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 18,8 | 19,0 | 19,1 |
|  | - населению | тыс.м3 | 18,2 | 18,3 | 18,4 |
|  | - бюдж. потребителям | тыс.м3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
|  | прочие (магазины) | тысм.3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

# Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой и технической воды и  планов по установке приборов учета

Количество приборов учета потребления воды, установленных на водопроводных выпусках объектов недвижимости, непосредственно присоединенных к системам коммунального водоснабжения

Таблица5

| Количество абонентов с водопроводом | Периоды |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 370 | 195 | 207 | 213 |

# В 2014г. установка приборов учета воды населению сельского поселения продолжится, также в планах установка четырех приборов учета воды на артезианские скважины. На объекты соцкультбыта сельского поселения приборы учета воды установлены полностью.

# Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

# Таблица 6

| Наименование | Мощность существ. Сооружения | Водопотребление, т.м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Забор воды из скважин | 19,1тыс.м3 в год | 52,3 в сутки |
| забор воды из шахтных колодцев | - | , 7м3 в сутки |

# Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и  структуры застройки

Таблица 7

Сведения о водопотреблении Екатериновского сельсовета  на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Водопотребление, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Хоз-питьевые нужды | Нужды животноводства | Производст. нужды и потери | Общий расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Екатериновский сельсовет | 17,1 | 1,45 | 0,55 | 19,1 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснабжение в муниципальном образовании екатериновского  сельское поселение отсутствует.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя их фактических расходов горячей, питьевой, технической воды абонентами

Основными потребителями услуг в сельском поселении Екатериновский сельсовет  по водоснабжению являются: население, бюджетные организации (администрация, школа, медпункт, Дом культуры  и т.п.), коммерческие организации (магазины)

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления.

В соответствии с данными, предоставленными производственным управлением водопроводно-канализационного хозяйства, расходы воды по всем потребителям приведены в таблице.

# Таблица8

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013г | примеч. |
| 1 | Общий о бъем реализации товаров и услуг в т.ч. по потребителям | тыс.м3 |  | 19,1 |  |
|  | - населению сельского поселения | тыс.м3 |  | 18,4 |  |
|  | - бюджетным потребителям (школе, детсаду, больнице, Дому культуры) | тыс.м3 |  | 0,5 |  |
|  | прочие коммерческие организации (магазины) | тысм.3 |  | 0,2 |  |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

# Таблица9

# Фактические и планируемые потери воды

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013г. | план 2014 | Расчетный срок 2020г. |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3 | 19,1 | 19,3 | 20,8 |
| 2 | Потери воды | тыс.м3 | 0,55 | 0,5 | 0,2 |
| 3 | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 2,8 | 2,5 | 1,0 |

В связи с проведением реконструкции имеющихся водопроводных и строительством новых водопроводных сетей, планируется увеличение потребления объема воды и снижение уровня потерь воды до 1.0%.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий- баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды; территориальный – баланс подачи горячей питьевой  технической воды по технологическим зонам водоснабжения; структурный – баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Таблица10

Общий и перспективный баланс водоснабжения

| Наименование | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Существ.положение | 2014г | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Екатериновский сельсовет | 19,1 | 19,3 | 20,8 |
| ВСЕГО | 19,1 | 19,3 | 20,8 |

Таблица11

Структурный баланс водопотребления

| Показатели | Ед.изм. | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | Расчетный срок 2020г. |
| Объем реализации, в т.ч. по потребителям | тыс.м3 | 19.10 | 19.3 | 20.8 |
| - населению | тыс.м3 | 18,4 | 18,6 | 19,4 |
| - бюджетным потребителям | тыс.м3 | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
| - прочим потребителям | тыс.м3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |

Расчет требуемой  мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь  горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица12

Мощность водозаборных сооружений и перспективное водопотребление

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наст. время | 2014г | Расчетный срок |
| 1 | Екатериновский сельсовет | 22.0 | 19,1 | 19,3 | 20,8 |

Потери питьевой воды при ее транспортировке к потребителям на расчетный срок составят 1.0%.

Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации

Организацией, наделенной статусом гарантирующей водоснабжающей организации, является «Доброеводоканал»- Филиал ОГУП «Региональная компания водоснабжения и водоотведения».

## Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В 2014г.  планируется выполнить проектную документацию:

- на строительство   водопровода, протяженностью 1 км. в с.Б.Хомяки по ул.Набережная (закольцовка),в с.Екатериновка ул.Центральная, протяженностью 1 км., на промывку и хлорирование существующей скважины в селе Б.Хомяки,  и  водопроводной  сети;

в 2015г. планируется выполнить:

- строительство водопровода, протяженностью 1 км в с.Б.Хомяки по ул.Набережная (закольцовка),

проектную документацию:

-на проектирование новой артезиан. скважины в с.Б.Хомяки и на ликвидацию старой скважины в с.Б.Хомяки

в 2016г.  планируется выполнить:

- строительство водопровода в с.Екатериновка по ул.Центральная протяженностью 1.0км;

в 2016г.-2017г планируется выполнить:

-строительство новой скважины в с.Б.Хомяки и ликвидация старой скважины

-технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

- обеспечение потребителей водой питьевого качества в необходимом количестве

Население снабжается водой из артскважин, расположенных на территории поселения, водоподготовка отсутствует. Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Превышение по показателям отмечено в скважине с.Б.Хомяки, в результате чего в 2014г. планируется промывка и хлорирование этой скважины.. .

Питьевая вода из артезианских скважин по микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».   По санитарно-химическим показателям питьевая вода соответствует СанПиН , По основным показателям  по содержанию железа суммарного и общей жесткости превышения не наблюдается.. Контроль качества питьевой воды в распределительной сети будет производиться по 11 показателям ежемесячно и по 5 неорганическим показателям ежеквартально.

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует

Согласно разрабатываемой проектно-сметной документации централизованное водоснабжение будет предусмотрено на тех улицах , где оно отсутствует, и где жители потребляют воду из шахтных колодцев, что по нормам Роспотребнадзора не допустимо.

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки

Так как качество воды в сельском поселении Екатериновский сельсовет соответствует ГОСТу «Вода питьевая», строительство обезжелезивающей установки не предусмотрено, в перспективе в 2015г. планируется бурение новой скважины в с.Б.Хомяки.

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.

Ориентировочный объем инвестиций для строительства водопровода в с.Екатериновка и с.Б.Хомяки протяженностью 2км и бурение новой скважины  в селе Б.Хомяки составляет 6710тыс.руб.

- сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжния

К новому строительству по долгосрочной целевой программе  «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»  строительство водопроводных сетей протяженностью 2км в с.Екатериновка и с.Б.Хомяки а также бурение скважины в с.Б.Хомяки..

Объект: «Строительство водопровода в с.Екатериновка и с.Б.Хомяки  сельского поселения Екатериновский сельсовет.»

Проектом предусматривается строительство сети наружного хозяйственно-питьевого водопровода протяженностью 1км по ул.Центральная в с.Екатериновка и 1км водопровода по ул.Набережная в с.Б.Хомяки для обеспечения возможности пожаротушения от гидрантов, установленных на водопроводной сети. Гарантированный напор в сети водопровода составляет 15м. Для проектируемой сети водопровода приняты пластмассовые напорные трубы из полиэтилена ПЭ 110 по ГОСТ 18599-2001 с маркировкой «питьевая», соединяемые на сварке. Колодцы на сети предусмотрены из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 902-09-11.84.

Технико-экономические характеристики объекта:

Таблица13

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Протяженность сетей водоснабжения | 2км |
| Расход воды на наружное пожаротушение | 10 л/с |
| Продолжительность строительства | 2015-2016г. |
| Максимальная численность рабочих | 15 чел. |
| Сметная стоимость строительства: |  |
| - в уровне цен.1кв.2014г. | 6710тыс.руб. |

- сведения о диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных системах управления режимами водоснабжения;

Не предусматривается.

- сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Не предусматривается (все объекты соцкультбыта Сельского поселения Екатериновский сельсовет оснащены приборами учета воды)

- сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Не предусматривается.

- рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров и водонапорных башен;

Не предусматривается.

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего и холодного водоснабжения

Согласно заданию на проектирование проектом предусмотрено поэтапное строительство и ввод в эксплуатацию водопроводов в Екатериновском сельсовете.

Строительство водопровода разбивается на три периода: подготовительный, основной и заключительный.

первым этапом предусматривается срезка растительного слоя грунта на глубину 0,5м и на ширину прокладываемой траншеи, при строительстве колодца под существующей дорогой – снятие бетонного слоя, планировка территории,  устройство открытых площадок для складирования труб, сборных конструкций колодцев, деталей и полуфабрикатов, устройство временных дорог, прокладка временных сетей электроснабжения.			В основной период строительства водопровода входит: разработка траншей, работы по водопонижению, подготовка грунтового основания, монтаж трубопроводов и колодцев, предварительное испытание трубопровода на герметичность, обратная засыпка, приемочное испытание трубопровода на герметичность.

Работы заключительного периода: восстановление дорожных конструкций, благоустройство территории.

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Общая стоимость проектирования и строительства объектов водоснабжения в сельском поселении Екатериновский  сельсовет составляет 6710 тыс.руб.

## Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»

# Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

# Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

# Проектируемая водопроводная сеть не окажет вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением.

# При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются. Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

# Пересекаемые реки и иные водные объекты в зоне строительства отсутствуют.

# При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

# При производстве строительных работ вода для целей производства не требуется. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества. При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

# Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие)

Водоподготовка в проектируемых водопроводных сетях не предусмотрена.

## Раздел 6 «Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»

# Оценка стоимости объемов капитальных вложений в строительство 
реконструкцию и модернизацию  объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ,  с указанием источников финансирования

Стоимость проектно-сметных работ составляет ориентировочно 500 тыс.руб. Затраты на строительство двух водопроводов с.Екатериновка и с.Б.Хомяки с бурением скважины  и промывкой и хлорированием водонапорной башни в с.Б.Хомяки ориентировочно 6710 тыс.руб.

## Раздел 7 «Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения»

Показатели качества питьевой воды

Контроль качества питьевых вод осуществляется 1 раз в год по 32 показателям и по 11 показателям – ежеквартально, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, рабочей программы и графика, утвержденного ТУ ФГУ «Роспотребнадзора» в утвержденных контрольных точках в распределительной сети.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Существующая водопроводная сеть сельского поселения Екатериновский сельсовет  протяженностью 19,4км  обеспечивает бесперебойное снабжение питьевой водой жителей с.Екатериновка, с.Б.Хомяки и д.Никольское..

Показатели качества обслуживания абонентов

Профилактические работы и устранение аварий на сетях и сооружениях системы водоснабжения осуществляется персоналом гарантирующей организации «Доброеводоканал» - филиал ОГУП «Региональная компания водоснабжения и водоотведения».

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателем эффективности использования водных ресурсов является снижение уровня потерь воды при транспортировке до потребителя  до 1.0% (2,8% -существующее положение), проведение мероприятий по своевременному устранению утечек воды и реконструкции водопроводных сетей.

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды

Реализация мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения предполагает:

- промывка и хлорирование сущ. скважины вс.Б.Хомяки;

- замену вышедших из строя глубинных насосов на артскважинах;

- установку 4-х приборов учета воды на артскважинах;

- строительство водопроводных сетей;

-бурение скважины.

Реализация мероприятий позволит улучшить качество подаваемой воды и снизить энергозатраты и затраты на обслуживание.

Таблица14

Общая стоимость реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения муниципального образования

| Год | Перечень программных мероприятий | протяж. | ориенти- ровочная стоимость тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014г . | ПИР на строительство водопровода в с.Б.Хомяки по ул.Набережная (закольцовка),в с.Екатериновка ул.Центральная на промывку и хлорирование существующей скважины в селе Б.Хомяки | 2,0км ПИР | ориенировоч. 100 |  |
| 2014г. | промывка и хлорирование водонапорной башни в с.Б.Хомяки и вод. сети |  | ориен. 10.0 |  |
| 2015г. | Строительство водопровода в с.Б.Хомяки по ул.Набережная (закольцовка) | 1.0км. | ориентиров. 2300.0 |  |
| 2015г. | Проектирование новой артезиан. скважины в с.Б.Хомяки и на ликвидацию старой скважины в с.Б.Хомяки |  | Ориент 400.0 |  |
| 2016г. | на строительство водопровода в с.Екатериновка по ул.Центральная | 1.0км | ориентировоч. 2400 |  |
| 2016г. -2017г. | Строительство новой скважины в с.Б.Хомяки и ликвидация старой скважины |  | ориенир. в 1500.0 |  |
|  | Итого: |  | 6710,0 |  |

Таблица15

Общие целевые показатели

| № п/п | Целевые показатели |  | 2014г. | 1очередь строительства | 2я-очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение населения с.Екатериновка кач.питьевой водой до 100% | чел | 583 | 785 | 935 |
|  |  | % | 62,5 | 83,9 | 100 |
| 2 | Увеличение протяженности уличных водопроводных сетей до 100% | км | 23,8 | 28,8 | 33,8 |
|  |  | % | 70,4 | 85,2 | 100 |

## Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования Екатериновский   сельское поселение не выявлено .

2.СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Раздел 1 «Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Централизованной системы водоотведения на территории сельского поселения  Екатериновский  сельсовет нет.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  сельского   поселения  Екатериновский  сельсовет базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной  техникой.

2.2.Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоотведения, необходимо предусмотреть:

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения индивидуальных систем для каждого проектируемого жилого дома поселения автономных систем очистки бытовых стоков.

Строительство централизованных систем водоотведения в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Жилые дома сельского поселения  могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

## «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории муниципального образования Екатериновское   сельское поселение отсутствуют.

# ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Ситуационный план расположения скважин и схема водопроводных сетей  сельского поселения Екатериновский сельсовет Добровского муниципального района.